W postępowaniu przetargowym 340-7/10 wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Brak jest rysunków płyty nad parterem i I piętrem. Dwa udostępnione rysunki zbrojenia płyty nad parterem i I piętrem zawierają tabele zbrojenia płyty nad piwnicami.

Prosimy o uzupełnienie ww. rysunków w celu sprawdzenia prawidłowości wyliczeń zawartych w przedmiarze.

Odpowiedź:

Płyty nad piwnicą, parterem i I piętrem są identyczne. Udostępnione rysunki zawierają poprawne tabele zbrojenia, błąd występuje tylko w nazwie elementu:

- rysunek zbrojenia płyty nad parterem: nazwa elementu:

- jest: płyta nad piwnicą

- powinno być: płyta nad parterem

- rysunek zbrojenia płyty nad I piętrem: nazwa elementu:

- jest: płyta nad piwnicą

- powinno być: płyta nad I piętrem

wartości w tabelach bez zmian!

Pytanie 2.

Do dz. 33 – wg opisu technicznego strop nad piwnicami winien być ocieplony od spodu wełną mineralną FASROCK gr. 5 cm natomiast w przedmiarze jest docieplenie płytą styropianową10 cm oraz docieplenie wg systemu ECOROCK poz. 33.001 oraz 33.002

Odpowiedź:

Strop nad piwnicami ocieplony wełną mineralną Fasrock gr. 5 cm

Pytanie 3.

Do poz. 9.001-9.002 Ściany betonowe:

Jest:				193,05 m2

Winno być:			203,31 m2

Odpowiedź:

Winno być 198,71 m2

Pytanie 4.

Do poz. 19.001 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pręty stalowe, okrągłe, żebrowane fi 10 mm

Jest:				0,57 t

Winno być:			0,546 t

Odpowiedź:

Winno być 0,546 t

Pytanie 5.

Do poz. 19.002 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli pręty stalowe, okrągłe, żebrowane fi 12 mm

Jest:				0,06 t

Winno być:			0,084 t

Odpowiedź:

Winno być 0,084t

Pytanie 6.

Do poz. 22.001 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą zwykły

Jest:				1,95 m3

Winno być:			0,375 m3

Odpowiedź:

Winno być 0,375 m3

Pytanie 7.

Do poz. 22.002 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 – z zastosowaniem pompy do betonu

Jest:				0,081 m3

Winno być:			0,096 m3

Odpowiedź:

Winno być 0,088 m3

Pytanie 8.

Do poz. 22.003 Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m – z zastosowaniem pompy do betonu

Jest:				8,145 m2

Winno być:			9,19 m2

Odpowiedź:

Winno być  8,82 m2

Pytanie 9.

Do poz. 23.001 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno - piaskowych typu 3 NFD o grubości 25 cm – analogia do SILIKAT 25 ZEWNĘTRZNE

Jest:				570,730 m2

Winno być:			539,81 m2

Odpowiedź:

Winno być   538,45 m2

Pytanie 10.

Do poz. 23.002 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno - piaskowych typu 3 NFD o grubości 18 cm – analogia do SILIKATA

Jest:				31,381 m2

Winno być:			13,71 m2

Odpowiedź:

Winno być 17,81 m2

Pytanie 11.

Do poz. 24.001 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno - piaskowych typu 3 NFD o grubości 25 cm – analogia do SILIKAT 25 – wewnętrzne P3

Jest:				647,143 m2

Winno być:			663,80 m2

Odpowiedź:

Winno być 679,92 m2

Pytanie 12.

Do poz. 24.003 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno - piaskowych typu 3 NFD o grubości 18 cm – analogia do SILIKAT N18

Jest:				- m2

Winno być:			146,39 m2

Odpowiedź:

Winno być  8,86 m2

Pytanie 13.

Do poz. 24.004 Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr. 8 cm pojedyńcze – analogia ściany  MULTIGIPS P4

Jest:				413,069 m2x2

Winno być:			244,73 m2x2

Odpowiedź:

Winno być 245,66 m2

Pytanie 14.

Do poz. 24.005 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej w technologii – p.a. klejenie wełny FASROCK gr. 2 cm

Jest:				509,462 m2

Winno być:			244,73 m2

Odpowiedź:

Winno być  342,057 m2

Pytanie 15.

Do poz. 25.001 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD – p.a. SILIKAT M12

Jest:				120,723 m2

Winno być:			167,24 m2

Odpowiedź:

Winno być 178,79 m2

Pytanie 16.

Do poz. 25.002 Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr. 8 cm pojedyńcze – analogia ściany MULTIGIPS

Jest:				359,316 m2

Winno być:			437,36 m2

Odpowiedź:

Winno być 407,04 m2

Pytanie 17.

Do poz. 26.001 Kal. na podstawie KNR Schiedel – pustak wentylacyjny 2 kanałowy

Jest:				127,680 mb

Winno być:			140,96 mb

Odpowiedź:

Winno być 130,32 m2

Pytanie 18.

Do poz. 26.007 Roboty murowe w technologii YTONG Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków YTONG o grubości 24 cm

Jest:				67,20 m2

Winno być:			32,21 m2

Odpowiedź:

Winno być 24,86 m2

Pytanie 19.

Do poz. 27.001 Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr. 8 cm pojedyńcze – analogia ściany MULTIGIPS

Jest:				301,171 m2

Winno być:			339,00 m2

Odpowiedź:

Winno być 301,171 m2

Pytanie 20.

Do poz. 30.001 Rurociągi z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - p.a. ułożenie kanałów wentylacyjnych DOMUS

Jest:				86,280 m2

Winno być:			92,50 m2

Odpowiedź:

Winno być 95,94 mb

Pytanie 21.

Do poz. 32.003-32.004 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubość 20 mm zatarte na gładko beton W10 B20 - kuchnie

Jest:				133,12 m2

Winno być:			147,56 m2

Odpowiedź:

Winno być  147,36 m2

Pytanie 22.

Do poz. 32.005-32.006 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko

Jest:				549,61 m2

Winno być:			533,68 m2

Odpowiedź:

Winno być 535,08 m2

Pytanie 23.

Do poz. 36.001 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm na ścianach

Jest:				667,983 m2

Winno być:			778,73m2

Odpowiedź:

Winno być 667,983 m2

Pytanie 24.

Do poz. 36.003-36.004 Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Jest:				667,983 m2

Winno być:			778,73 m2

Odpowiedź:

Winno być  667,983 m2

Pytanie 25.

Do poz. 41.001 Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome

Jest:				58,16 mb

Winno być:			33,00 mb

Odpowiedź:

Winno być 33mb

Pytanie 26.

Do poz. 42.001 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 125 mm

Jest:				50,75 mb

Winno być:			62,40 mb

Odpowiedź:

Winno być  57,28 mb

Pytanie 27.

Do poz. 42.002 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – leje spustowe

Jest:				14 szt.

Winno być:			26 szt.

Odpowiedź:

Winno być  26 szt

Pytanie 28.

Do poz. 42.003 Rury spustowe z PCW okrągłe o śe. 125 mm

Jest:				48,40 mb

Winno być:			74,20 mb

Odpowiedź:

Winno być  73,2 mb

Pytanie 29.

Do poz. 47.003 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układana na klej – przygotowanie podłoża

Jest:				32,43 m2

Winno być:			320,430 m2

Odpowiedź:

Winno być  320,43 m2

Pytanie 30.

Do poz. 48.001-48.002 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układana na klej – przygotowanie podłoża

Jest:				101,090 m2

Winno być:			124,82 m2

Odpowiedź:

Winno być  101,09 m2

Pytanie 31.

Do poz. 50.003-50.004 Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża

Jest:				270,332 m2

Winno być:			222,82 m2

Odpowiedź:

Winno być  270,332 m2

Pytanie 32.

Do poz. 51.010 Podkłady murarskiej z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym, zaprawa cementowa, podkład z tłucznia-p.a. podkład z kruszywa łamanego 0-31,5

Jest:				7,954 m3

Winno być:			8,524 m3

Odpowiedź:

Winno być 8,524 m3

Pytanie 33.

Do poz. 51.011 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej

Jest:				7,00 m2

Winno być:			20,63 m2

Odpowiedź:

Winno być 17,7 m2

Odpowiedzi na kolejne pytania są w tarcie opracowania.